## Slide 1: I3
12班 A
中本 光彦
西山 晃人

## Slide 2: バックエンド
目標：
Javascriptから標準入力として受け取った命令によって任意の周波数領域のゲインを自由に変えられるようにしたい。

## Slide 3: 概要
双方向通信
イコライザーの実装
フロントエンドとのつなぎ部分
遅延対策

## Slide 4: 概要
双方向通信
イコライザーの実装
フロントエンドとのつなぎ部分
遅延対策

## Slide 5: ・双方向通信
While文の中でモジュール化したsendとrecv関数を実行する
⇨一方向でしか送れない...
⇨策①pthreadを使った並列処理
・sendとrecvが交互に呼ばれないため処理速度向上
・sendとrecvで異なるメモリ領域が使われるので衝突を起こさない、らしい
⇨できた！

## Slide 6: 概要
双方向通信
イコライザーの実装
フロントエンドとのつなぎ部分
遅延対策

## Slide 7: ・イコライザー
簡単のため周波数領域を4つ(そのうち1.7kHz以上の)に分割してそれぞれの領域で3パターンの増幅率を実現する(-20dB, 0dB, 6dB)
⇨できた、、けど遅延がやばい

## Slide 8: 概要
双方向通信
イコライザーの実装
フロントエンドとのつなぎ部分
遅延対策

## Slide 9: ・フロントエンドからの値をもらう
どの周波数領域をどれほど増幅するか(12パターン)の指示をもらいたい
⇨標準入力は使われていないので、あらかじめ12パターンを英字1文字を割り当てといてfgetcharなどで値をもらえば良い(値が入力されるまで待ってしまう)
⇨ncursesライブラリを使う
工夫
1.recv関数内で計算量が多いのでsend関数内で処理する
2.コードを短くする

## Slide 10: 概要
双方向通信
イコライザーの実装
フロントエンドとのつなぎ部分
遅延対策

## Slide 11: ・遅延対策
イコライザーを作成するためにFFT、各サンプルでゲインを調整、IFFT、、、計算量が多くなり遅延が生じ徐々に遅延が増加してしまう
⇨策①UDPで通信する
策②喋っていないとき(振幅が小さいとき)はsendしない

## Slide 12: ・遅延対策
①UDP
⇨UDPにすると落ちてしまったパケットを再送する手間を省けているだけなので二人で通話する分にはあまり変わらない。
⇨やめた
②振幅を調べてある値以下の時がある時間以上続いた時だけsendの処理をしないようにする。
⇨できた

## Slide 13: ・遅延対策
なぜか音がバリバリする、、
⇨recvで確保したバッファのデータが書き込まれていない部分にもFFTや振幅を調べる操作をしていたり、それをwriteしてplayしようとしていた。
返り値の読み込まれた、または書き込まれたバイト数って大事

## Slide 14: 感想
とても大変でした。